## Slide 1
第10時限 18:00 – 19:00 業務別教育6
Period 10 — Task-Specific Training 6
警報装置その他の機器の使用方法
― そして本日の総括
Security Equipment and Systems — and Today's Wrap-Up
2026年8月11日（火） 施設警備 現任教育 コーポレートセキュリティ
11 Aug 2026 — In-Service Training, Facility Security / Corporate Security

## Slide 2
警報装置の全体像
The Equipment Landscape
機器は「知らせる」だけです。判断するのは、いつも人。
Equipment only tells you. The judgement is always yours.
1
自動火災報知設備 ― 受信機・感知器・発信機
Fire alarm system — panel, detectors, call points
2
侵入警報 ― 扉・窓・空間センサー
Intrusion alarm — door, window and space sensors
3
入退室管理 ― カードリーダー・電気錠・ログ
Access control — readers, electric locks, logs
4
防犯カメラ ― 監視・録画・検索
CCTV — monitoring, recording, retrieval
5
非常通報・無線 ― 非常電話・携帯無線機
Emergency call and radio — emergency phones, handhelds
6
消火・防排煙 ― 消火器・屋内消火栓・防火戸
Fire response — extinguishers, hydrants, fire doors
第10時限｜業務別教育6 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法 Period 10 | Task-Specific Training 6 — Security Equipment
2

## Slide 3
受信機 ― まず見るのは「どこが鳴っているか」
The Fire Panel — first look at where, not at the noise
音を止めることは目的ではありません。地区表示を読むことが最初の仕事です。
Silencing the panel is not the goal. Reading the zone display is the first job.
1
地区表示を読む ― 何階、どの区画か。
Read the zone display — which floor, which zone.
2
現場を確認する ― 目視するまで断定しない。
Verify on site — never conclude before you have seen it.
3
連動状況を確認する ― 何が既に作動したか。
Check what has already actuated — which linked systems have operated.
4
報告する ― 事実（地区表示）と評価（推測）を分けて。
Report — keeping the fact (the zone) separate from your assessment.
第10時限｜業務別教育6 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法 Period 10 | Task-Specific Training 6 — Security Equipment
3

## Slide 4
発報 ＝ 火災ではない
An Alarm Is Not a Fire
発報は「感知器が作動した」という事実にすぎません。
現場を見るまで、火災と断定しないでください。
An activation is only the fact that a detector operated.
Until you have seen the scene, do not declare a fire.
!
無線での言い方 ―「3階東区画、発報。現場確認に向かいます」。「火事です」とは言わない。蒸気・埃・調理・工事による非火災報は日常的に起きます。
On the radio: "Third floor east zone, alarm activation, proceeding to verify." Do not say "fire." Steam, dust, cooking and construction cause non-fire activations routinely.
第10時限｜業務別教育6 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法 Period 10 | Task-Specific Training 6 — Security Equipment
4

## Slide 5
連動 ― 人の動線が変わる
Linked Systems — the building changes shape
連動が作動すると、昨日まで通れた場所が通れなくなります。
When linked systems operate, routes that worked yesterday stop working.
1
防火戸・防排煙 ― 閉鎖すると経路が変わる。押して開くか確認。
Fire doors and smoke control — closures reroute movement. Know which ones still open.
2
非常放送 ― 自分の声より優先される。放送中は無線が通りにくい。
Public address — it overrides you, and radio traffic suffers while it runs.
3
エレベーター管制 ― 避難階へ降りて停止。階段誘導が前提になる。
Lift homing — cars descend and park. Stair-based guidance becomes the assumption.
4
シャッター ― 降りた先に人が取り残されていないか確認する。
Shutters — check nobody has been left on the far side.
第10時限｜業務別教育6 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法 Period 10 | Task-Specific Training 6 — Security Equipment
5

## Slide 6
無線交話要領
Radio Procedure
構成は共通：呼出 → 応答 → 用件 → 復唱 → 終話
The same structure in both languages: call, answer, message, read-back, close.
英語（主）
English — primary
・"[相手], this is [自分]" → "Go ahead"
Open by naming them, then yourself
・Over ― 送信終わり、応答を求む
Over — I have finished, reply expected
・Out ― 交信終了（Over and out は使わない）
Out — exchange complete. Never "over and out"
・Say again ― 再送を求める（Repeat は使わない）
Say again — never "repeat"
・Roger / Copy ― 受信了解 Stand by ― 待て
Roger, Copy — received. Stand by — wait
日本語（副）
Japanese — secondary
・「◯◯、こちら△△、どうぞ」
Name them, name yourself, then hand over
・「どうぞ」― 送信終わり
Dōzo — over to you
・「以上」― 交信終了
Ijō — out
・「再送願います」「待て」「了解」
Say again / stand by / roger
・数字は一桁ずつ（7＝なな、0＝まる）
Numbers digit by digit
原則：平文で話す。符丁（ten-codes）を使わない。個人名・個人情報を無線に乗せない。 ＜参考＞NATO: Alpha, Bravo, Charlie… ／ 和文通話表: 朝日のア、いろはのイ…
Rules: plain language, no ten-codes, no personal data over the air. (Reference only: NATO and Japanese phonetic alphabets.)
第10時限｜業務別教育6 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法 Period 10 | Task-Specific Training 6 — Security Equipment
6

## Slide 7
ログとカメラ画像は「証拠」
Logs and Footage Are Evidence
入退室ログとカメラ画像は、後の調査・懲戒・訴訟で証拠になります。
同時に、それは個人情報でもあります。
Access logs and camera footage become evidence in later investigations, disciplinary action and litigation.
They are also personal data.
!
目的外に見ない／持ち出さない／撮影しない／上書きされる前に「保全」を依頼する。保全依頼は、あなたが最初に気づく立場にあります。
Do not view outside purpose, remove, or photograph it — and request preservation before it is overwritten. You are usually the first person in a position to notice.
第10時限｜業務別教育6 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法 Period 10 | Task-Specific Training 6 — Security Equipment
7

## Slide 8
TTX⑤ 総合演習
TTX ⑤ — Integrated Exercise
状況付与 SITUATION
18時40分、受信機が3階東区画で発報。ほぼ同時刻、入退室ログに「退職者に返却済みのはずのカード」による3階の解錠記録。防火戸が閉鎖した。
18:40. The fire panel shows an activation in the third-floor east zone. At almost the same moment, the access log records a third-floor unlock by a card that should have been returned by a leaver. Fire doors have closed.
1
最初の60秒 ― 何を、どの順序で行うか。
The first sixty seconds — what, and in what order?
2
通報するか。110番か119番か、両方か。
Do you call? Police, fire, or both?
3
保全すべきログ・画像は何か。誰に依頼するか。
Which logs and footage must be preserved, and who do you ask?
4
社内には誰に何を上げるか。現場保存の範囲はどこまでか。
Who do you escalate to internally — and how far does the cordon go?
追加付与 INJECT 3階の従業員から「煙は見えない」と無線が入った。判断を変えるか。
An employee on the third floor radios: "no smoke visible." Does that change your decision?
第10時限｜業務別教育6 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法 Period 10 | Task-Specific Training 6 — Security Equipment
8

## Slide 9
TTX⑤ 講評 ― 本日の要素はどこに出たか
TTX ⑤ Debrief — where today's elements appeared
1
第1限 ― People / Asset / Reputation のどれを優先したか。
Period 1 — which of People, Asset or Reputation did you put first?
2
第2限 ― カードの持ち主を追う権限が、あなたにあったか。
Period 2 — did you actually have the authority to pursue the cardholder?
3
第4限 ― 巡回の視点。3階のどこを、何のために見に行ったか。
Period 4 — the patrol lens: what on the third floor, and to what end?
4
第5限 ― 現場で人に会ったとき、最初の一言は何だったか。
Period 5 — meeting a person there, what were your first words?
5
第9限 ― 事実と評価を分けて報告できたか。保全を依頼したか。
Period 9 — fact and assessment kept apart? Preservation requested?
第10時限｜業務別教育6 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法 Period 10 | Task-Specific Training 6 — Security Equipment
9

## Slide 10
AAR ― 振り返り（After Action Review）
AAR — After Action Review
AAR は事案・訓練の直後に行う短い振り返りです。原則は一つ ― 犯人探しをしない。
An AAR is a short review held immediately after an incident or exercise. One rule governs it: no blame.
1
何が起きるはずだったか。
What was supposed to happen?
2
実際には何が起きたか。
What actually happened?
3
なぜ差が生まれたか。
Why was there a difference?
4
次に何を変えるか。
What will we do differently next time?
5
最後に、各自が「明日から変える行動」を1つ、声に出して宣言します。
To close: each of you states aloud one thing you will change from tomorrow.
第10時限｜業務別教育6 警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法 Period 10 | Task-Specific Training 6 — Security Equipment
10

## Slide 11
確認テストと修了
Assessment and Close
1
確認テスト10問（15分）― 解答と解説はその場で行います。
Ten questions, fifteen minutes — answers and explanation follow immediately.
2
何を守っているのか ― People / Asset / Reputation。
What am I protecting — People, Assets, or Reputation?
3
どの立場で動くのか ― 私人か、補助者か。
In what capacity am I acting — citizen, or delegated agent?
4
その手段は最小限か ― 越えたら、それは何になるか。
Is this the minimum necessary — and if I exceed it, what does it become?
本日の教育記録は、警備員指導教育責任者が作成し、所定の期間保存します。
Today's training record is prepared by the Security Guard Instruction Supervisor and retained for the prescribed period.